CZĘŚĆ 4 POSTĘPOWANIA - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ MINIMALNYCH

- należy załączyć do oferty-
L.p.	Nazwa asortymentu/Opis	Parametry oferowane
1.	MONOOKULAR TERMOWIZYJNY	Typ/ model/ producent: ………………………………………
	- Wymiary: nie więcej niż 180x60x80 mm;	Spełnia/ nie spełnia
	- Waga: 480- 520 g;	Spełnia/ nie spełnia
	- Rozdzielczość sensora: nie mniej niż 640x480 pikseli;	Spełnia/ nie spełnia
	- Rozmiar piksela: min.12 μm (mikrometrów);	Spełnia/ nie spełnia
	- Temperatura pracy: parametry nie gorsze niż: -25 do +40 °C;	Spełnia/ nie spełnia
	- Częstotliwość odświeżania: min. 50 Hz;	Spełnia/ nie spełnia
	- Rodzaj wyświetlacza: o wysokiej rozdzielczości (hd); nie mniejszej niż1024x768 pikseli;	Spełnia/ nie spełnia
	- Zasięg detekcji: min. 1800 m (sylwetka człowieka);	Spełnia/ nie spełnia
	- Czułość termiczna : poniżej 20 mK (milikelwinów);	Spełnia/ nie spełnia
	- Ogniskowa: min. 35 mm;	Spełnia/ nie spełnia
	- Liniowe pole widzenia na 100 m: min. 21,9 m	Spełnia/ nie spełnia
	- Kątowe pole widzenia na 100 m: min. 12,5 °	Spełnia/ nie spełnia
	- Powiększenie: min. 2-20;	Spełnia/ nie spełnia
	- Powiększenie cyfrowe: nie mniej niż x8;	Spełnia/ nie spełnia
	- Minimum 5 opcji kolorystycznych wyświetlania obrazu;	Spełnia/ nie spełnia
	- Możliwość wyświetlenia dodatkowego powiększonego okna na wyświetlaczu równolegle do głównego obrazu;	Spełnia/ nie spełnia
	- Cyfrowa stabilizacja obrazu oraz automatyczna regulacja jasności;	Spełnia/ nie spełnia
	- Możliwa obsługa jedna ręką;	Spełnia/ nie spełnia
	- Klasa wodoszczelności: min. IP67	Spełnia/ nie spełnia
	- Czas działania: min 10 godz.,	Spełnia/ nie spełnia
	- Pamięć wewnętrzna: min. 48 GB	Spełnia/ nie spełnia
	- Zasilanie zewnętrzne: typu USB 9; opcja szybkiego ładowania;	Spełnia/ nie spełnia
	- Rejestrator foto/wideo: wbudowany	Spełnia/ nie spełnia
	- Format zapisu foto/wideo: .jpeg/.mp4	Spełnia/ nie spełnia
	- Moduł Wi-Fi o zasięgu min. 15 m;	Spełnia/ nie spełnia
	- Aplikacja mobilna w języku polskim umożliwiająca transfer plików na smartfona; możliwość aktualizacji oprogramowania;	Spełnia/ nie spełnia
	- Rodzaje zasilania: akumulator wbudowany; akumulator wymienny; źródło zewnętrzne;	Spełnia/ nie spełnia
	- Pojemność akumulatora wymiennego: nie mniej niż 4900 mAh;	Spełnia/ nie spełnia
	- Regulacja dioptrii: +5 - -5	Spełnia/ nie spełnia
	- Dalmierz laserowy o min. zasięgu: 1400 m; dokładność pomiaru: 0,5 -1 m;	Spełnia/ nie spełnia
	- Możliwość zamocowania do statywu (gniazdo na obudowie urządzenia);	Spełnia/ nie spełnia
	- Okres gwarancji: nie mniej niż 24 miesiące; gwarancja baterii: min. 12 miesięcy;	Spełnia/ nie spełnia
	- Wyposażenie: elementy zestawu: urządzenie; etui; karta gwarancyjna; klips; ładowarka USB/230V+kabel USB z adapterem USB-C ; pasek na rękę; etui/torba do przenoszenia; instrukcja obsługi w języku polskim; akumulator ; ściereczka do czyszczenia optyki; adapter do akumulatora x 2; klucz imbusowy;	Spełnia/ nie spełnia

…………….……., dnia …………………. r.

Imię i nazwisko
podpisano elektronicznie
Uwaga!
Oświadczenie po wypełnieniu należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie i złożyć zgodnie z wymaganiami SWZ.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z niniejszym oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.