Lampa UV przejezdna

DANE TECHNICZNE:

- Napięcie zasilania: 230V, 50Hz (przewód z wtyczką do kontaktu)
- Moc pobierana z sieci: 120 W
- Typ promiennika UV-C: 2 x PL-L TUV55W lub HNS-L 55W
- Trwałość promienników (h): 9 000h
- Wydajność wentylatora: 130 m3/h (+/- 10%)
- Przepływ powietrza: 60 m3/h (+/- 10%)
- Dezynfekowana kubatura: 150 m3 (+/- 10%)
- Powierzchnia (zasięg) działania lampy: 60 m2 (+/- 10%)
- Głośność wentylatora: < 30 dB
- Klasa zabezpieczenia przeciwporażeniowego: I
- Typ obudowy: IP 20
- Klasa dla środowiska medycznego B - home
- Zgodność z PN-EN 60601-1: TAK
- Wymiary kopuły: min. 1000 x 200 x 150 mm
- Gabaryty: 600 x 1250 x 600 mm (+/- 10%)
- Waga kopuły: 10,0 kg (+/- 10%)
- Waga: 14,0 kg (+/- 10%)
- Licznik czasu pracy: TAK
- Kolor: inox
- Wersja mobilna