CZĘŚĆ 5 POSTĘPOWANIA - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ MINIMALNYCH

- należy załączyć do oferty-
L.p.	Nazwa asortymentu/Opis	Parametry oferowane
1.	KOLIMATOR DO PISTOLETU GLOCK	Typ/ model/ producent: ………………………………………
	- Wymiary: nie większy niż 25 x 41 x 30 mm;	Spełnia/ nie spełnia
	- Rozmiar soczewki: nie mniejszy niż 16 x 23 mm;	Spełnia/ nie spełnia
	- Waga: 38 - 41 g	Spełnia/ nie spełnia
	- Odległość od oka nieograniczona;	Spełnia/ nie spełnia
	- Wielowarstwowe powłoki na soczewce;	Spełnia/ nie spełnia
	- Źródła światła typu LED lub równoważne;	Spełnia/ nie spełnia
	- Typ znaku celowniczego: kropka 5- 6 MOA;	Spełnia/ nie spełnia
	- Kolor znaku: czerwony;	Spełnia/ nie spełnia
	- Stopnie podświetlenia: min. 12, w tym: 8 dziennych, 4 nocne;	Spełnia/ nie spełnia
	- Regulacja znaku celowniczego: tak, od + 30 do -30 MOA, max 1.5 MOA na klik;	Spełnia/ nie spełnia
	- Funkcja pamięci;	Spełnia/ nie spełnia
	- Źródło zasilania: 1x bateria CR-1620;	Spełnia/ nie spełnia
	- Napięcie robocze: 3 V DC;	Spełnia/ nie spełnia
	- Gniazdo baterii: boczne, wymiana baterii bez demontażu kolimatora z broni	Spełnia/ nie spełnia
	- Żywotność baterii: nie mniej niż 50000 h;	Spełnia/ nie spełnia
	- Funkcja wygaszania oraz aktywowania przy poruszeniu kolimatorem;	Spełnia/ nie spełnia
	- Materiał obudowy: aluminium anodowane;	Spełnia/ nie spełnia
	- Rodzaj obudowy: zamknięta;	Spełnia/ nie spełnia
	- Rodzaj mocowania: śruby torx;	Spełnia/ nie spełnia
	- Montaż: niski;	Spełnia/ nie spełnia
	- Klasa ochrony: nie mniej niż IPX8;	Spełnia/ nie spełnia
	- Temperatura robocza: -30°C do 60 °C;	Spełnia/ nie spełnia
	- Temperatura przechowywania: -40°C do 70 °C;	Spełnia/ nie spełnia
	- Odporność na wibracje: nie mniej niż 5000 G;	Spełnia/ nie spełnia
	- Kolor obudowy: czarny	Spełnia/ nie spełnia
	Elementy zestawu:
	- 1x kolimator;	Spełnia/ nie spełnia
	- 1 x płytka umożliwiająca montaż kolimatora w miejscu szczerbiny pistoletu Glock 17;	Spełnia/ nie spełnia
	- 1x płytka adapter typu RMSC;	Spełnia/ nie spełnia
	- 1x ściereczka do czyszczenia soczewek;	Spełnia/ nie spełnia
	- 1x klucz Torx T10;	Spełnia/ nie spełnia
	- 1x zestaw długich śrub montażowych;	Spełnia/ nie spełnia
	- 1x zestaw krótkich śrub montażowych;	Spełnia/ nie spełnia
	- 1x bateria CR1620;	Spełnia/ nie spełnia
	- Instrukcja obsługi;	Spełnia/ nie spełnia
	- Broszura gwarancyjna.	Spełnia/ nie spełnia
2	DWÓJNÓG DO KH417	Typ/ model/ producent: ………………………………………
	- prosty i szybki sposób blokowania podstawy (całkowicie na sztywno) lub częściowo (blokada obrotu z zachowaniem przechyłu) za pomocą radełkowanego pokrętła zlokalizowanego między nóżkami	Spełnia/ nie spełnia
	- wygodna i szybką w użyciu blokada pozycji w postaci sprężynującego przycisku;	Spełnia/ nie spełnia
	- powiększone manipulatory pozwalają na wygodną obsługę w rękawicach strzeleckich;	Spełnia/ nie spełnia
	- lekka i niezawodna konstrukcja z aluminium 6061 T-6 lub materiału o równoważnych parametrach, wzmocnionego polimeru oraz stali;	Spełnia/ nie spełnia
	- sprężynowe wspomaganie rozkładania;	Spełnia/ nie spełnia
	- 7 pozycji nóżek. Zakres regulacji nóżek wynosi 89 mm, co pozwala na zmianę wysokości bipodu w zakresie od 173 mm do 262 mm;	Spełnia/ nie spełnia
	- gumowe antypoślizgowe stopki;	Spełnia/ nie spełnia
	- blokady służące do stabilnego ustawienia broni;	Spełnia/ nie spełnia
	- regulacja w 2 płaszczyznach;	Spełnia/ nie spełnia
	- nogi dwójnogu można złożyć do przodu;	Spełnia/ nie spełnia
	- łatwy montaż za pomocą imbusa lub płaskiego wkrętaka;	Spełnia/ nie spełnia
	- możliwość pochylenia broni 50° i 40° w obrocie poziomym;	Spełnia/ nie spełnia
	- waga: nie więcej niż 336 g;	Spełnia/ nie spełnia
	- montaż na 22 mm szynie Picatinny;	Spełnia/ nie spełnia
	- kolor: typu FDE.	Spełnia/ nie spełnia
3	MONTAŻ DO KOLIMATORA TYPU OFFSET	Typ/ model/ producent: ………………………………………
	- możliwość bezkolizyjnego zamontowania kolimatora pod kątem 45 stopni względem lunety celowniczej;	Spełnia/ nie spełnia
	- kolor: czarny;	Spełnia/ nie spełnia
	- solidna i wytrzymała konstrukcja zapewniająca utrzymanie zera przy strzelaniu amunicją 7,62x51 mm;	Spełnia/ nie spełnia
	kompatybilny m.in. z kolimatorem typu EPS 6 MOA;	Spełnia/ nie spełnia
	- montaż na 22 mm szynie Picatinny;	Spełnia/ nie spełnia
4	KOLBA	Typ/ model/ producent: ………………………………………
	- kompatybilna z używanym SPKP karabinem HK 417;	Spełnia/ nie spełnia
	- waga: max 531 g;	Spełnia/ nie spełnia
	- długość: 292 – 328 mm;	Spełnia/ nie spełnia
	- zakres regulacji poduszki: 20 mm;	Spełnia/ nie spełnia
	- zakres regulacji długości: 36 mm;	Spełnia/ nie spełnia
	- materiał: polimer i metal;	Spełnia/ nie spełnia
	- kompatybilność: standard Mil-Spec/A5/ SR25;	Spełnia/ nie spełnia
	- kolor: typu FDE;	Spełnia/ nie spełnia
	- gumowa stopka redukująca odrzut;	Spełnia/ nie spełnia
	- możliwość zamontowania zawieszenia taktycznego w standardzie QD;	Spełnia/ nie spełnia
	- ucho współpracujące z pasami nośnymi o szerokości do 1.25 cala;	Spełnia/ nie spełnia

…………….……., dnia …………………. r.

Imię i nazwisko
podpisano elektronicznie
Uwaga!
Oświadczenie po wypełnieniu należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie i złożyć zgodnie z wymaganiami SWZ.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z niniejszym oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.